معلومات عن المبنى :

بيانات المالك:

| اسـم المالك: |  | هــاتف: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| عنوان المالك: |  |

عنوان المبنى:

| الحــــي : |  | الشـارع : |  |
| --- | --- | --- | --- |
| اشتراك الكهرباء: |  | رقم الفيلا : |  |

الإضافات على الفيلا:         -    الإضــافات المرخصــة :

| رقم الترخيص : |  | تاريخه: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| الجهة التي منحت الترخيص : |  | المكتب الاستشاري الدارس للإضافة: |  |
| عدد الأدوار المضافة : |  | تاريخ الإنتهاء من الإضافة : |  |
| المساحة المضافة : |  | الجهة المشرفة على الإضافة : |  |

-  الإضافات الغير مرخصة :

| عدد الأدوار المضافة : |  | تاريخ الإنتهاء من الإضافة : |  |
| --- | --- | --- | --- |
| المســاحة المضافة : |  | الجهة المشرفة على الإضافة : |  |

موقع المبنى:

| موقع المبنى على مخطط التصوير الجوي | موقع البناء على مصور غوغل إيرث |
| --- | --- |

صــور المــبنى : ( يتم إضافة العدد المناسب من الصور توضح الواجهات ويشار فيها إلى الإضافات إن أمكن)

| صورة الواجهة الرئيسية | صورة واجهة أخرى |
| --- | --- |
| صورة توضح الإضافات | صورة توضح الإضافات |

- المخططات والرسومات المعمارية والإنشائية :

- المخططات المعمارية : مخططات معمارية تبين الواقع الراهن للدار (الفيلا) وترسم لكل دور من أدوار الفيلا على حدة ويبين عليها :

- الدار (الفيلا) الأساسية قبل الإضافات .

- الإضافات التي تم تشيدها على الدار ( الفيلا) .

- التعديلات في أماكن (الجدران – النوافذ- الأبواب) أو في استخدام المساحات  (تحويل المساحة من استخدام إلى نوع استخدام آخر).

- يجب أن تكون هذه المخططات واضحة وتعكس الواقع الراهن للدار (الفيلا) وأن تكون جميع الأبعاد مدونة على المخططات .

- تقع مسئولية صحة هذه المخططات وأدق تفاصيلها بالكامل على عاتق المكتب الاستشاري الدارس.

- يستخدم في رسم هذه المخططات ورق قياس A4.

- المخططات الإنشائية : مخططات إنشائية يتم فيها توضيح :

- مكان الأعمدة والجدران المضافة أو المزالة أو التغير في الجملة الإنشائية الحاصل بعد بناء الإضافات.

- يرسم مخطط لكل دور على حدة .

- تستخدم هذه المخططات من أجل تحديد مواقع (البلاطات – الكمرات – الأعمدة – الأساسات) التي سيقوم الاستشاري بالتأكد من مقدار تحملها للحمولات الجديدة.

- يمكن رسم العدد المناسب من المخططات من أجل توضيح جميع الأفكار الواردة سابقاً ( مثلا يمكن رسم مخطط للبلاطات وأخر للأعمدة .... إلخ)

- تقع مسئولية صحة هذه المخططات والمعلومات الواردة فيها على عاتق المكتب الاستشاري الدارس.

- يستخدم في رسم المخططات الإنشائية ورق قياس A4.

- المعاينة البصرية  :

- يوجد عيوب في المبنى  :

(  نعم                  ( تضاف صور واضحة للعيوب إلى التقرير)

(  لا

- وجود تصدعات في العناصر الإنشائية الرئيسية :

(  نعم                  ( تضاف صور واضحة للعيوب إلى التقرير)

(   لا

- وصف العناصر الإنشائية للفيلا :

- القــــــــــواعــد  :    (يجب أن يكون قد تم توضيح مواقعها على المخططات الإنشائية)

| رقم القاعدة | نوعها | أبعادها (سم) | مقاومةالخرسانة المستخدمة كغ/سم2 | مقاومة التسليح المستخدمة كغ/سم2 | كميةالتسليح المستخدمة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | مفردة | شريطية | لبشة | طول | عرض | سماكة |  |  |  |
| F 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- الأعمدة أو الجدران الخرسانية :  (يجب أن يكون قد تم توضيح مواقعها على المخططات الإنشائية)

| رقم العمود | تمت الإضافة في الدور الأرضي | تمت الإضافة في الأدوار الأخرى | هل تمت عملية الإضافة بشكل سليم | التسليح | مقاومة الخرسانة كغ/سم2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | الأرض الطبيعية | تأسيس قديم | جدران خرسانية | مستمر من الدور الأرضي | زرعت على سقف الأرضي | زرعت على جدران خرسانية | نعم | لا | تحتاج لدعم | رئيسي | كانات |  |
| C 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

الكمــــرات :  (يجب أن يكون قد تم توضيح مواقعها على المخططات الإنشائية)

| رقم الكمرة | نوعــــــــــــــــــها | التسليح | مقاومةالخرسانة المستخدمة كغ/سم2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | مخفية (مدفونة) | متدلية (ساقطة) | رئيسي | كانات |  |
| B 1 |  |  |  |  |  |
| B ? |  |  |  |  |  |

- البلاطــــات :  (يجب أن يكون قد تم توضيح مواقعها على المخططات الإنشائية)

| رقم البلاطة | نوعـــــــــــــها | مقاومةالخرسانة المستخدمة كغ/سم2 | عملية الوصل بين البلاطة القديمة والحديثة |
| --- | --- | --- | --- |
|  | عادية | هوردي | أخرى (تذكر) |  | بلاطة من نفس النوع | الوصل تم بشكل سليم |
|  |  |  |  |  | نعم | لا | نعم | لا | أخرى |
| S 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- تقييم العناصر الإنشائية :

تتم عملية التحليل الإنشائي والتحقق من كفاءة العناصر الإنشائية ومقدار تحملها باعتماد كود البناء السعودي ( SBC 301 – SBC 304 – SBC 304C ) ويتم تنظيم الجداول التالية :

- البلاطـــــات  :

- الحمولات :

- حمولات حية (L.L)                           كغ/م2

- حمولات ميته (D.L)                          كغ/م2

- مقاومة الخرسانة الفعلية المستخدمة                          كغ/سم2

- مقاومة التسليح الفعلي المستخدم                               كغ/سم2

| البلاطة | سماكتها /سم | أبعادها (الطول× العرض) سم | التسليح الفعلي | التسليح الحسابي | النتيجة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 10 | 390×290 | 8ø12mm/m |  | ( محــــــققة ( غير محققة |
| S2 |  |  |  |  |  |
| S? |  |  |  |  |  |

التقييم :     هل البلاطات تتحمل الحمولات الواردة إليها :

نعم                   لا                       أخرى (يقصد : هل تحتاج إلى تدعيم حتى تصبح سليمة)

- الكمـــــرات

| الكمرة | طولها /سم | أبعادها (الطول× العرض) سم | التسليح الفعلي | التسليح الحسابي مم2 (النظري) | النتيجة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | 410 | 20×70 | 4ø16 |  | ( محــــــققة ( غير محققة |
| B2 |  |  |  |  |  |
| B? |  |  |  |  |  |

التقييم :   هل الكمرات تتحمل القوى المطبقة عليها :

نعم                      لا                       أخرى (يقصد : هل تحتاج إلى تدعيم حتى تصبح سليمة)

- الأعمـــــدة

| الكمرة | طولها /سم | أبعادها (الطول× العرض) سم | التسليح الفعلي | الحمولة الفعلية ton | الحمولة الحسابية ton (النظري) | النتيجة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 290 | 20×50 | 6ø12 mm | 97.8 | 150 | ( محــــــققة ( غير محققة |
| C2 |  |  |  |  |  |  |
| C? |  |  |  |  |  |  |

التقييم :   هل الأعمدة تتحمل الحمولات الواردة إليها :

نعم                        لا                      أخرى (يقصد : هل تحتاج إلى تدعيم حتى تصبح سليمة)

- إجراءات إضافية :

إضافة أي اختبارات أو دراسات يرى المكتب أنها ضرورية للتقييم الشامل للسلامة الإنشائية للفيلا ولم يرد ذكرها في كل ما سبق .

- التقييم النهائي للفيلا :

يقوم الاستشاري بوضع رأيه النهائي حول تقييم السلامة الإنشائية للفيلا ويجب أن يكون واضحا ً في تحديد سلامة الفيلا بالكامل أو لزوم تدعيم أو إزالة بعض أو كل الأجزاء المضافة .

إقــــــرار

إن صحة ومصداقية جميع المعلومات والبيانات والرسومات والصور والمخططات الواردة في هذا التقرير تقع على عاتق مكتبنا الاستشاري ويتحمل المكتب المسئولية الهندسية والإنشائية والقانونية الكاملة عن حالة المبنى الإنشائية الراهنة أمام جميع الجهات المعنية بهذا الأمر .

| يعتمد مدير مكتب الاستشاري |
| --- |
| الاســـم : |  |
| التوقيع : |  |

# Text boxes

بيانات المكتب الهندسي المعد للتقرير

تقــــريـر

التقييم الإنشائي للفيلا رقم (     )

حـي الإسـكان – بلـدية الشـوقية

المالك

السيد / ...................